## Slide 1
PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL
AEGIS
Infraestrutura segura, conectada e monitorada
para consultório odontológico
Rede • Segurança • Telefonia • Dados • Monitoramento
Equipe técnica
Diego • Matheus • Adriano
Outubro • 2026
1

## Slide 2
INTRODUÇÃO DO PROJETO
O que é o Projeto AEGIS
Uma solução integrada para organizar a infraestrutura de TI de um consultório odontológico, com foco em segurança, comunicação, dados e monitoramento.
CENÁRIO
Consultório odontológico
A operação depende diariamente de rede, telefonia, arquivos e acesso aos serviços. A proposta é reduzir falhas e centralizar a administração do ambiente.
OBJETIVO
Infraestrutura integrada
Conectar segurança de rede, telefonia IP, armazenamento e observabilidade em uma arquitetura única, administrável e preparada para crescimento.
TECNOLOGIAS
Serviços principais
pfSense + Suricata para rede e segurança; Issabel/Asterisk para telefonia; TrueNAS para dados; Prometheus e Grafana para monitoramento.
O QUE SERÁ APRESENTADO
Arquitetura → Serviços em funcionamento → Testes realizados → Estrutura física → Investimento e entrega
AEGIS
INFRAESTRUTURA • SEGURANÇA • CONTINUIDADE
2

## Slide 3
DESAFIO DO CLIENTE
O que precisa funcionar com segurança todos os dias
A infraestrutura precisa sustentar a operação clínica sem transformar segurança e TI em gargalos.
AEGIS
INFRAESTRUTURA • SEGURANÇA • CONTINUIDADE
SEGURANÇA
Proteção de dados
Reduzir exposição de informações, acessos indevidos e riscos de incidente.
CONTINUIDADE
Disponibilidade
Manter telefonia, arquivos, rede e serviços acessíveis durante a operação.
OPERAÇÃO
Gestão e visibilidade
Saber o que está ativo, o que falhou e onde atuar antes do impacto ao atendimento.
PROPOSTA AEGIS
Integrar rede, segurança, comunicação, dados e monitoramento em uma arquitetura administrável e preparada para crescimento.
3

## Slide 4
SOLUÇÃO AEGIS
Uma arquitetura integrada em cinco pilares
Cada camada resolve uma parte do problema; o valor aparece quando todas trabalham como uma única solução.
AEGIS
INFRAESTRUTURA • SEGURANÇA • CONTINUIDADE
Rede & endereçamento
Rede, endereçamento, DHCP e políticas de acesso.
Segurança
pfSense e Suricata para controle de acesso, detecção e prevenção de ameaças.
Telefonia IP
Issabel/Asterisk com ramais internos e comunicação entre setores.
Dados & continuidade
TrueNAS para compartilhamento, ZFS e recuperação.
Observabilidade
Prometheus e Grafana para disponibilidade, capacidade e desempenho.
7
VLANs simuladas
Packet Tracer
13
testes concluídos
rede • segurança • telefonia
3
ramais internos
1
monitoramento central
4

## Slide 5
PROCESSO DE ENTREGA
Projetar, configurar, testar e entregar
Arquitetura, configuração e testes organizados em um fluxo único de entrega.
AEGIS
INFRAESTRUTURA • SEGURANÇA • CONTINUIDADE
01
Projeto
Arquitetura, endereçamento, políticas e escopo.
02
Configuração
Serviços instalados, integrados e parametrizados.
03
Testes
Conectividade, segurança, telefonia, dados e monitoramento verificados.
04
Entrega
Documentação, treinamento e suporte inicial.
Solução configurada, testada e documentada para apresentação e entrega ao cliente.
5

## Slide 6
ARQUITETURA DE REDE
Simulação segmentada, arquitetura final em rede única
As VLANs são usadas apenas na simulação do Packet Tracer. No VirtualBox e na arquitetura física proposta, o ambiente utiliza uma única rede/VLAN.
AEGIS
INFRAESTRUTURA • SEGURANÇA • CONTINUIDADE
SIMULAÇÃO LÓGICA
Packet Tracer — 7 VLANs
As VLANs representam os setores e demonstram endereçamento, ACLs e comunicação entre áreas.
VLAN 10
Recepção
VLAN 20
Consultório 1
VLAN 30
Consultório 2
VLAN 40
DMZ
VLAN 50
Wi‑Fi
VLAN 60
Impressão
VLAN 99
Gerência / TI
ARQUITETURA FINAL
Uma única rede / VLAN
No VirtualBox e na arquitetura física proposta, equipamentos e VMs utilizam uma única rede, com DHCP e gateway fornecidos pelo pfSense.
REDE
pfSense
Gateway, DHCP, NAT e controle de acesso à internet.
FÍSICO
Switch / LAN
Distribuição para estações, telefones, AP e servidor.
A segmentação por VLANs é demonstrada somente no Packet Tracer.
6

## Slide 7
SEGURANÇA EM CAMADAS
Controle, detecção e bloqueio antes do impacto
A arquitetura combina tecnologias complementares em vez de depender de um único mecanismo de proteção.
AEGIS
INFRAESTRUTURA • SEGURANÇA • CONTINUIDADE
Controlar
Aplicar regras de firewall e permitir apenas os fluxos necessários.
Detectar
Detectar padrões suspeitos, assinaturas e eventos relevantes no tráfego.
Bloquear
Bloquear tráfego malicioso com firewall e Suricata em modo IPS.
Internet (VIVO)
Link externo
Cisco C8200
Roteamento de borda
pfSense
Firewall / gateway
Suricata
IDS/IPS
LAN
Usuários e serviços
7

## Slide 8
TELEFONIA IP
Comunicação interna entre Recepção e Consultórios
A solução utiliza Issabel/Asterisk com três ramais e é demonstrada em três estações Windows 11 com Linphone.
AEGIS
INFRAESTRUTURA • SEGURANÇA • CONTINUIDADE
TELEFONIA IP
Issabel/Asterisk + 3 ramais
1000
Recepção
1001
Consultório 1
1002
Consultório 2
Chamadas internas e gestão centralizada dos ramais.
DEMONSTRAÇÃO FUNCIONAL
3 estações Windows 11 + Linphone
1000
Linphone • Recepção
1001
Linphone • Consultório 1
1002
Linphone • Consultório 2
Registro, chamadas e mensagens entre os ramais configurados.
8

## Slide 9
DADOS E CONTINUIDADE
TrueNAS para armazenamento centralizado e recuperação
A proposta concentra arquivos autorizados em um ponto controlado e reduz o impacto de falhas de disco.
AEGIS
INFRAESTRUTURA • SEGURANÇA • CONTINUIDADE
ACESSO
Compartilhamento SMB
Acesso controlado aos arquivos da clínica a partir das estações autorizadas.
RESILIÊNCIA
ZFS e redundância
Pool com proteção contra falhas e integridade de dados.
RECUPERAÇÃO
Snapshots e recuperação
Pontos de restauração para reduzir impacto de exclusões e alterações indevidas.
RESULTADO
Mais controle sobre arquivos, disponibilidade dos dados e estratégia de recuperação.
9

## Slide 10
MONITORAMENTO EXECUTIVO
Prometheus + Grafana — disponibilidade e desempenho
PROMETHEUS
GRAFANA
Desempenho e capacidade
AEGIS
INFRAESTRUTURA • SEGURANÇA • CONTINUIDADE
Prometheus coleta disponibilidade e métricas dos servidores.
Grafana exibe CPU, memória, disco e rede em tempo real.
10

## Slide 11
EVIDÊNCIA TÉCNICA
Arquitetura lógica e perímetro em funcionamento
O Packet Tracer demonstra a topologia lógica; o pfSense comprova o gateway e o controle da rede do ambiente.
AEGIS
INFRAESTRUTURA • SEGURANÇA • CONTINUIDADE
SIMULAÇÃO LÓGICA
Topologia lógica (packet tracer)
Topologia lógica e VLANs da simulação.
Setores e conexões representados no Packet Tracer.
EVIDÊNCIA REAL
pfSense — firewall / gateway
Gateway da rede com DHCP, NAT e firewall.
Controle central do tráfego do ambiente.
11

## Slide 12
EVIDÊNCIA TÉCNICA
Detecção e prevenção de ameaças
O Suricata atua como IDS/IPS para detectar eventos suspeitos e bloquear tráfego malicioso.
AEGIS
INFRAESTRUTURA • SEGURANÇA • CONTINUIDADE
SURICATA
Suricata — IDS/IPS
IDS/IPS ativo para inspeção do tráfego.
Detecta eventos suspeitos e bloqueia ameaças por regra.
12

## Slide 13
EVIDÊNCIA TÉCNICA
Telefonia IP — Issabel / Asterisk
O Issabel/Asterisk centraliza a telefonia, mantém os ramais registrados e permite chamadas internas entre os setores.
AEGIS
INFRAESTRUTURA • SEGURANÇA • CONTINUIDADE
EVIDÊNCIA REAL
Issabel — painel do sistema
PBX ativo e serviços de telefonia disponíveis.
Gerenciamento central dos ramais internos.
RAMAIS CONFIGURADOS
Ramais PJSIP
Ramais 1000, 1001 e 1002 registrados.
Recepção • Consultório 1 • Consultório 2.
CHAMADA VALIDADA
Chamada ativa
Chamada entre ramais concluída com sucesso.
Comunicação interna validada pelo Issabel.
13

## Slide 14
EVIDÊNCIA TÉCNICA
TrueNAS — armazenamento e continuidade
O TrueNAS centraliza o armazenamento com datasets ZFS e compartilhamentos SMB configurados.
AEGIS
INFRAESTRUTURA • SEGURANÇA • CONTINUIDADE
EVIDÊNCIA REAL
TrueNAS — painel do sistema
Painel geral do TrueNAS e recursos do servidor.
CPU, memória e armazenamento visíveis.
ARMAZENAMENTO
Datasets ZFS
Datasets configurados e capacidade disponível.
Estrutura de armazenamento organizada no ZFS.
COMPARTILHAMENTO
SMB / Shares
Compartilhamentos SMB ativos e publicados.
Acesso pelas estações autorizadas.
14

## Slide 15
RESULTADOS DOS TESTES
13 testes técnicos concluídos
Os testes comprovam conectividade, bloqueios previstos e telefonia; o monitoramento é demonstrado no Prometheus/Grafana.
AEGIS
INFRAESTRUTURA • SEGURANÇA • CONTINUIDADE
13 / 13
testes concluídos
sem falhas
7
fluxos autorizados
comunicação prevista
3
bloqueios validados
acessos não permitidos
3
chamadas concluídas
1000 • 1001 • 1002
O que foi comprovado
• Fluxos previstos liberados entre gateways, servidores e serviços.
• Acessos não autorizados bloqueados conforme as regras do Packet Tracer.
• Ramais 1000, 1001 e 1002 realizando chamadas internas.
• Prometheus/Grafana exibindo disponibilidade e desempenho dos serviços.
Resultado: serviços configurados, testes concluídos e evidências prontas para apresentação.
15

## Slide 16
ARQUITETURA FÍSICA DA SOLUÇÃO
Arquitetura física dimensionada para a clínica
A arquitetura física utiliza uma única rede/VLAN. O Dell PowerEdge consolida as VMs e o pfSense atua como gateway antes do switch de acesso.
AEGIS
INFRAESTRUTURA • SEGURANÇA • CONTINUIDADE
INTERNET (VIVO)
Link da clínica
CISCO C8200
Roteamento de borda
SERVIDOR FÍSICO
Dell PowerEdge T360
pfSense VM • gateway WAN/LAN
TrueNAS • Issabel • Prometheus/Grafana • Suricata IDS/IPS
CATALYST 9200L
Switch PoE+ 24 portas
PONTOS DE USO
3 desktops • 3 telefones IP • 1 notebook • 1 access point • impressão corporativa
Rack 7U • nobreak online 3000VA • patch panel • PDU • cabeamento Cat6.
REDE FÍSICA: VLAN ÚNICA / LAN ÚNICA • DHCP E GATEWAY NO PFSENSE
16

## Slide 17
ESCOPO DA SOLUÇÃO
Equipamentos, licenças e infraestrutura da solução
Quantidades consolidadas a partir do orçamento preliminar do Projeto AEGIS.
AEGIS
INFRAESTRUTURA • SEGURANÇA • CONTINUIDADE
HARDWARE
Computação
1 Servidor Dell PowerEdge T360
3 Desktops Lenovo corporativos
1 Notebook Lenovo corporativo
CONECTIVIDADE
Rede
1 Cisco Catalyst C8200-1N-4T
1 Catalyst 9200L 24 portas PoE+
1 Access Point corporativo
COMUNICAÇÃO
Telefonia
3 Telefones IP VoIP corporativos
Ramais: 1000 • 1001 • 1002
SOFTWARE
Licenças
4 × Windows 11 Pro
4 × Office Home & Business
INSTALAÇÃO
Infraestrutura física
Rack 7U • patch panel • PDU
27 m Cat6 • patch cords • RJ45
Bandeja para rack
CONTINUIDADE
Energia e impressão
1 Nobreak online 3000VA
Impressão corporativa via parceria com a Helyo
* Parceria de impressão tratada separadamente e fora do total do orçamento apresentado.
17

## Slide 18
RESULTADOS PARA A CLÍNICA
Benefícios da solução
A solução integra segurança, continuidade, comunicação e monitoramento em uma única arquitetura.
AEGIS
INFRAESTRUTURA • SEGURANÇA • CONTINUIDADE
Segurança em camadas
Menos exposição e políticas centralizadas.
Continuidade
Rede, dados e serviços com mecanismos de recuperação.
Comunicação interna
Ramais organizados entre Recepção e Consultórios.
Visibilidade
Monitoramento de disponibilidade e capacidade.
Detecção de ameaças
Suricata identifica e bloqueia tráfego suspeito conforme as regras configuradas.
Escalabilidade
Base preparada para novos serviços e estações.
Resultado: infraestrutura mais previsível, controlada e preparada para sustentar a operação.
18

## Slide 19
INVESTIMENTO
Estimativa para implantação e suporte
Valores de referência de setembro de 2026; devem ser atualizados comercialmente antes da contratação.
AEGIS
INFRAESTRUTURA • SEGURANÇA • CONTINUIDADE
TOTAL ESTIMADO
R$ 119.821,50
incluindo 6 meses de suporte
Equipamentos
R$ 80.221,50
Licenças
R$ 11.600,00
Materiais
R$ 6.000,00
Implantação
R$ 10.000,00
R$ 12.000,00
R$ 107.821,50
implantação inicial
R$ 12.000,00
suporte • 6 meses (podendo ser renovado, valor a combinar)
3–5 dias
instalação física
* Após disponibilidade dos equipamentos. Impressão via Helyo não integra o total.
Suporte inicial
19

## Slide 20
PLANO DE ENTREGA
Implantação e entrega completa em até 8 semanas
O prazo completo inclui preparação, configuração, validação, documentação, treinamento e estabilização.
AEGIS
INFRAESTRUTURA • SEGURANÇA • CONTINUIDADE
1
Kickoff
Escopo e levantamento
2
Preparação
Compras e planejamento
3
Infraestrutura
Rack, rede e energia
4
Configuração
Serviços e políticas
5
Testes finais
Validação e ajustes
6
Entrega
Treinamento e documentação
PRAZO FÍSICO
3–5 dias úteis para instalação e configuração física após a disponibilidade dos equipamentos.
As 8 semanas representam o ciclo completo de fornecimento, instalação, testes e entrega.
20

## Slide 21
PROPOSTA DE VALOR
AEGIS
Uma base segura para sustentar
a operação da clínica
Segurança em camadas • Continuidade • Comunicação • Visibilidade
PRÓXIMO PASSO
Aprovar o escopo e definir a janela de implantação.
Perguntas • Escopo • Investimento • Implantação
21